## Slide 1
Команда: Big Cucumber Company
1 семестр 2025
MF-RRE-1
Проектная работа по курсу:
«Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»
1

## Slide 2: Состав команды и роли
Самсонов А. И.
Тимлид/программист
Божина Д. В.
Математик
Антонов Н. М.
Физик/математик
Лапшина М. Р.
Математик
2

## Slide 3
Введение
3
Цель: Изучить и смоделировать процесс запуска, полёта и выведения на орбиту аналога ракеты-носителя Atlas V, использованной для доставки марсохода на Марс.
Задачи:
Разработать математическую модель старта и полёта ракеты миссии «MF-RRE-1» от момента запуска до отделения второй ступени.
Реализовать математическую модель полёта ракеты в среде Python.
Учесть действие основных сил: тяги, гравитации и аэродинамического сопротивления.
Смоделировать траекторию полёта
Проанализировать результаты моделирования и оценить их физическую корректность.
Подготовить отчёт с описанием модели, методов расчёта и выводами.

## Slide 4
Проект «Марс-2020» был разработан и реализован Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках программы Mars Exploration Program при участии международных научных организаций. Миссия была запущена 30 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя Atlas V 541 и за 204 дня перелёта успешно достигла Марса, совершив посадку в кратере Езеро 18 февраля 2021 года.
Описание миссии
4

## Slide 5
В состав миссии вошёл марсоход Perseverance, предназначенный для изучения поверхности Марса и поиска признаков древней жизни, а также вертолётный дрон Ingenuity. Марсоход Perseverance начал работу на поверхности, собирая образцы и изучая геологию и климат планеты.
5

## Slide 6
6
Система отсчёта связана с центром Земли. Она приближенно считается инерциальной, что позволяет применять законы Ньютона без дополнительных корректировок.
Скорость истечения газов из сопла двигателей считается неизменной
Температура воздуха не меняется с высотой
Ускорение свободного падения принимается постоянным
Линейное изменение угла наклона ракеты
Постоянный коэффициент аэродинамического сопротивления
Физическая и математическая модели

## Slide 7
7
Изображение всех сил, действующих на ракету во время полета

## Slide 8
8
Изменение массы ракеты
Где — масса ракеты без полной массы первой ступени;
массовый расход топлива за единицу времени.
Сила тяги
Где — скорости истечения газов из сопла двигателей первой и второй ступени соответственно.
Сила сопротивления
Где (h) – плотность воздуха на высоте h;
– площадь поперечного сечения ракеты;
– скорость ракеты относительно воздуха;
– коэффициент аэродинамического сопротивления.
Второй закон Ньютона
Где - ускорение;
- сила тяги;
- равнодействующая всех сил.

## Slide 9
Плотность воздуха
Где - ускорение свободного падения;
– молярная масса воздуха;
– универсальная газовая постоянная;
– температура в Кельвинах.
Угол наклона
Где - начальный угол наклона ракеты;
- коэффициент изменения угла наклона для первого этапа;
- коэффициент изменения угла наклона для второго этапа;
9
Сила гравитации
Где – гравитационная постоянная;
- масса земли;
– радиус земли.

## Slide 10
Системы дифференциальных уравнений
10

## Slide 11
Нормальная форма Коши системы дифференциальных уравнений первого этапа полёта
11

## Slide 12
Нормальная форма Коши системы дифференциальных уравнений второго этапа полёта
12

## Slide 13
Программная реализация
13
Подключение к KSP
Запись данных в файл
и построение графиков
Запуск ракеты
Отсчет времени
для отделения первой
ступени

## Slide 14
Основной цикл полёта
14
Расчет и сбор данных
Изменение наклона ракеты
Отделение первой ступени
Проход по циклу совершается раз в 0.1 секунду.
Обновление данных в промежуточных графиках происходит каждые пол секунды (раз в 5 итераций)

## Slide 15
Основной цикл полёта
15
Отсоединение второй ступени
Сохранение собранных
данных и завершение программы

## Slide 16
Графики
16

## Slide 17
Абсолютная погрешность
Нормированная погрешность
Относительная погрешность
Относительные погрешности
17

## Slide 18
Моделирование взлёта (Kerbal Space Program)
18
Старт первой ступени
Отделение первой ступени
Отделение второй ступени
Выход второй ступени на орбиту

## Slide 19
Подробная информация и исходные материалы проекта:
19

## Slide 20
20
Итоги работы
Построена математическая модель старта и полёта ракеты миссии «MF-RRE-1» до этапа отделения второй ступени.
Выполнена программная реализация модели в среде Python.
Учтено влияние основных сил, действующих на ракету, и смоделирована траектория её движения
Проведён анализ результатов численного моделирования и оценена их физическая достоверность
Подготовлен итоговый отчёт с описанием модели, применённых методов и выводами